## Slide 1
Magnetisches
Tracking-System
Praktikum Robotik und Automation Software
ZHAO, Haibin Supervisor: MSc. Christian Marzi
Notes: Hallo zusammen, Ich bin Haibin ZHAO, und mein Betreuer ist Christian Marzi. Das Thema von meinem Projekt ist „Magnetisches Tracking System“.

## Slide 2: Übersicht
Ziel
  Die Orientierung eines Magnets zu bestimmen
Aufbau meiner Arbeit
Magnetisches Tracking-System
Magnetmodellierung
Workspace und Sensorarray
Lokalisierungsalgorithmen
Lokalisierungssimulationen
Hardware Validierung
Notes: Bei diesem Projekt, habe ich den ganzen theoretischen Teil für magnetisches Tracking entwickelt, z.B. Die Modellierung des Magnetfeldes, Analyse von Workspace und Spezifikationen des Sensorarrays, Entwicklung von Lokalisierungsalgorithmen.
Außerdem habe ich viele Lokalisierungsversuche in Simulation gemacht, um die Parameter von Sensoren und Sensorsystemen zu analysieren.
Um meine Berechnungen zu validieren habe ich am Ende auch einen Versuchsaufbau erstellt und experimentelle Versuche durchgeführt

## Slide 3: Modellierung von zylindrischen Magneten
Magnetisches Tracking-System
Theoretische Formel und Numerische Lösung
Biot-Savart-Gesetz
Magnetfeldstärke (MFS)
Ergebnis
Notes: Zuerst kommt die Modellierung von zylindrischen Magneten.
Laut Biot-Savart-Gesetz leite ich die analytischen Formeln der MFD Verteilung her.
Danach berechne ich numerisch die MFD vom Magnet in einem 150 * 300 Quadrat Millimeter Bereich in í2 - i3 Ebene, die Grafik zeigen die MFD in i2, i3 Richtung, sowie ihren Absolutwert

## Slide 4: Workspace und Sensorarray
Workspace
  Workspace
Sensorarray
  Anzahl der Sensoren jeder Seite: 5
Magnetisches Tracking-System
Definitionen
Notes: Für den Proof of concept und die Untersuchung der erreichbaren Spezifikationen wollen wir uns zuerst auf kleine Anwendungen beschränken. Daher designen wir das System mit einem Workspace von 10 * 10 * 5 cm und einem 5 * 5 Sensorarray und dementsprechend bilde ich auch die Weltkoordinatensystem, das am Workspace festlegt.

## Slide 5: Workspace und Sensorarray
Wenn wir mindestens Meter Positionsänderung detektieren möchten, brauchen wir mindestens
Magnetisches Tracking-System
Sensoren
Detektierbarer Bereich unter verschiedene ADC Auflösungen und Sensitivitäten
14 bit
5 ‰
14 bit
10 ‰
14 bit
20 ‰
16 bit
5 ‰
16 bit
10 ‰
16 bit
20 ‰
Notes: Hier analysiere ich die ADC Auflösung und Sensitivität des Sensors. Um die Bewegung des Magnets von 1mm zu detektieren, brauchen wir mindestens z.B 16 bit ADC und eine Sensitivität von 10‰ oder höher. Unter diesem Umständen ist die Bewegung innerhalb des hier weiß dargestellten Bereiches detektierbar.
Die detaillierten Anforderungen der Parameter der Sensoren und Sensorarray werden wir später noch besprechen

## Slide 6: Lokalisierungsalgorithmen
Gradienten-Methode
  weniger Rechenaufwand
  Terminierung in lokalem Minimum
Box Search
  Schritt
    Workspace Zerteilen
    Minimum Suchen
    Workspace Verkleinern
  Eigenschaften
    Robuster Terminierung in lokalem Minimum
    Hoher Rechenaufwand (abhängig von Anzahl der Knoten)
Magnetisches Tracking-System
Gradienten-Methode und Box Search
Notes: Für den Lokalisierungsalgorithmus habe ich 2 Ansätze verglichen: Gradierten Methode und Box Search.
Im Praktisch funktioniert Gradienten Methode nicht so gut, weil es zu viele lokale Minimum gibt. Mit Gradierten Methode habe ich eigentlich nie eine richtige Orientierung des Magnets gefunden
Deswegen verwende ich das sogenannte Box Search. Ich zerteile den Workspace in kleinere Teile und suche das Minimum an den Knoten, und dann verkleinere ich den Such Raum, und immer wieder, bis eine Endbedingung erreicht ist.
Diese Methode funktioniert sehr gut gegen die Terminierung in lokalem Minimum, aber braucht mehr Rechenaufwand.

## Slide 7: Lokalisierungsversuche (in-silico)
Zufällig Sampling
Sensordaten
  ADC Auflösung
  Drift
Magnetisches Tracking-System
Hardware Bewertung
INDEX | ADC | Drift
1 | 12 | 2%
2 | 14 | 2%
0 | 16 | 2%
3 | 18 | 2%
4 | 20 | 2%
INDEX | ADC | Drift
5 | 16 | 0.50%
6 | 16 | 1%
0 | 16 | 2%
7 | 16 | 4%
8 | 16 | 8%
Notes: Nach der Realisierung der Simulation des theoretischen Teils, habe ich einige Lokalisierungsversuche Simuliert.
Zuerst sample ich zufällig 1000 Test Punkte im Workspace und lokalisiere ich sie mit verschiedene Sensor Spezifikationen, z.B. hier analysiere ich die Verhältnisse zwischen Lokalisierungsfehler und ADC Auflösung und Drift des Sensors

## Slide 8: Lokalisierungsversuche (in-silico)
ADC Auflösung
  Je höhe ADC Auflösung ist, desto kleiner die Fehler sind
Magnetisches Tracking-System
Hardware Bewertung
Notes: Auf diese Weise komme ich zu dem Ergebnis, dass Je höhere ADC Auflösung ist, desto kleiner die Fehler sind.
Aber 18 bit und 20 bit ADC machen nicht große Unterschiede. Grund dafür ist, dass18 bit ADC schon ausreichend ist, um die Bewegung zu detektieren.

## Slide 9: Lokalisierungsversuche (in-silico)
Gleichmäßige Verteilung
Magnetisches Tracking-System
Workspace Analyse
Notes: Um den Einfluss Positionen auf den Lokalisierungsfehler zu analysieren, sample ich 2500 gleichmäßig verteile Test Punkte

## Slide 10: Lokalisierungsversuche (in-silico)
Test Punkte an der Ebene
Gleichmäßige Verteilung
Am Rande schlecht
In der Mitte gut
Magnetisches Tracking-System
Workspace Analyse
Notes: Dann ist anschaulich, dass am Rande die Lokalisierungsfehler groß und in der Mitte klein.
D.h. Bei der Anwendung ist es besser, dass der Magnet sich in der mitterer oberer Teil des Workspaces bewegen.

## Slide 11: Lokalisierungsversuche (in-silico)
Wir vergleichen 4 Sensorarrays
Mit gleichmäßig
verteilten Sensoren
Magnetisches Tracking-System
Sensorarray Analyse
Notes: Um eine Aussage treffen zu können wieviel besser die Lokalisierung mit vielen Sensoren wird, analysiere ich die Lokalisierungsfehler in Abhängigkeit der Anzahl der Sensoren. Ich probiere 4 Sensorarrays, jeweils mit 3*3, 4*4, 5*5, 7*7 gleichverteilte Sensoren

## Slide 12: Lokalisierungsversuche (in-silico)
Je mehr Sensoren, desto besseres Ergebnis
Aber auch höherer Rechenaufwand
Magnetisches Tracking-System
Sensorarray Analyse
Notes: Ergebnis ist, dass je mehr Sensoren wir benutzen, desto besseres Ergebnis es gibt. Z.B. wenn der Anzahl der Sensoren von 3 *3 auf 5 *5 erhöhet, senkt der Lokalisierungsfehler um 40%. Aber natürlich steigt der Rechenaufwand.

## Slide 13: Validierung
Halterung
Sensoren
Magnet
  Magnet Größe ,
  Magnetische Remanenz
Arduino Mega
  16 analoge Input mit 10-bit AD Wandler
Magnetisches Tracking-System
Hardware
Sensordata | 
Supply Voltage (VDC) | 6.6 ~ 12.6
Supply Current (mA) | 13 ~ 30
Output Current (mA) | ~ 1
Response Time (m sec.) | 3
Range (gauss) | -500 ~ +500
Sensitivity (mV/gauss @ 25°C) | 5.0 ± 0.1
Vout (0 Gauss @ 25°C) | 4.00 ± 0.04
Temperature Error (%/°C) | ± 0.02
Notes: Für die experimentelle Validierung entwarf ich eine Halterung für die gezeigten Sensoren, diesen Magnet und einen Arduino Mega.

## Slide 14: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Verkabelung
Notes: Das Bild zeigt die Verkabelung.
Die linken Pins aller Sensoren werden mit Spannungsversorgung verbindet.
Die mittlen Pins werden mit Ground verbindet.
Die rechten Pins sind die Outputs. Deswegen verbinde ich sie mit jeweils erste bis sechzehnte Input-Pins des Arduinos.

## Slide 15: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Bauelemente
Halterung
Sensoren
Kabel
Lötzinn
Schraube
……
Notes: Das sind die Fotos beim Hardware Verkabelung.
Die sind die Bauelemente, nämlich Sensoren und ihre Halterung, Kabel, Lötzinn, Schrauben usw.

## Slide 16: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Löten und Labeling
Notes: Nach dem Löten und Labeling sieht die Hardware so aus.

## Slide 17: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Ordnen
Notes: Nach dem Ordnen sieht die Hardware so aus.

## Slide 18: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Mit PC Verbindung
Notes: Schließlich verbinde ich die Hardware mit Computer. Mit der Hardware validiere ich meine theoretischen Teil.

## Slide 19: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Validierungspunkte
4 Validierungspunkte
Notes: Ich habe die Lokalisierung an 4 Positionen getestet. Wie gezeigt in den Grafik

## Slide 20: Validierung
Magnetisches Tracking-System
Ergebnis
Validierungsanalyse
  Da eine Quantisierungsstufe
    entspricht, sind die Fehler von jedem Sensor bei 4 Validierungspunkten innerhalb einer Quantisierungsstufe.
  Der Fehler besteht hauptsächlich aus 3 Teilen
    nicht genügende Versorgungsspannung wegen der fehlenden elektrischen Bauelementen;
    Positionsungenauigkeit, denn alle 4 Orientierungen wurden manuell gehalten.
    Drift des Sensors;
  Deswegen halte ich dafür, dass die theoretische Lösung der Tatsache identisch ist.
Validierung | 1 | 2 | 3 | 4
Fehler (V) | 0.004405 | 0.012942 | 0.004349 | 0.003823
Notes: Dann berechne ich den Fehler jedes Sensors. Aus diesen Ergebnissen kann man schließen, dass die Theorie valide ist.

## Slide 21: Zusammenfassung
Magnetisches Tracking-System
Meine Arbeit
Theoretischer Teil
  Modellierung des Magneten
    Theorie
    Numerische Berechnung
    Koordinaten Transformation
  Workspace Analyse
    Welt- und Magnetkoordinaten Bildung und Transformation
    Sensorarray Entwerfen
  Lokalisierungsalgorithmen Entwicklung
  Lokalisierungssimulation
    Sensorspezifikation Analyse
    Workspace Analyse
    Sensorarray Analyse
Software Realisierung: mehr als 1000 Zeile Matlab Codes
Hardware Realisierung: Halterung Entwerfen, Sensoren und Arduino Wählen, Löten, Verkabeln, mit PC Verbinden
Notes: Zusammenfassen, die sind meine Arbeit bei diesem Projekt:
Bei dem theoretischen Teil, habe ich die Theorie von Magnetmodellierung bis Tracking-Algorithmen entwickelt.
Bei der Software habe ich mehr als 1000 Zeile MATLAB Codes geschrieben
Bei der Hardware habe ich Halterung entworfen, Löten, Verkabeln, usw.

## Slide 22: Diskussionen
Magnetisches Tracking-System
Ausführungszeit des Codes
  Optimierung der Lokalisierungsalgorithmus: komplexeren oder selbst entwickelten Algorithmus verwenden.
  Optimierung des Codes: Loops zu vermeiden, Parameterübergabe vermeiden
  Schnellere Sprache: C++
Genauigkeit der Lokalisierung
  Erhöhung der Genauigkeit der Algorithmen im Code. (Mehr Rechenaufwand)
  Trajektorieanalyse (Mehr Rechenaufwand)
  Adaptive Auflösung des Sensorarrays (Modellbasiert)
  Informationsfusion (fusioniere Regelungsinformation, kinematisches Modell des Softroboters usw. mithilfe z.B. Kalman-Filters.)
Ausblick: weitere Funktionen
  Verwendung der kodierten Magneten
  mehrere Magnete Lokalisierung
  Tracking nur Positionen (viel schneller und verbreitetere Anwendungen, z.B. die Lokalisierung des Mikroroboters in Menschkörper)
Notes: In der Zukunft kann man das System noch verbessern.
z.B.
Ausführungszeit zu verkürzen
Lokalisierungsgenauigkeit zu erhöhen.
Und wahrscheinlich auch die Verwendung von kodierten Magneten, mehrere Magnete Lokalisierung, oder Tracking nur Positionen ohne Rotationen.

## Slide 23
Magnetisches Tracking-System
Vielen Dank!
ZHAO, Haibin
Supervisor: MSc. Christian Marzi
Notes: In der Zukunft kann man das System noch verbessern.
Die Hauptrichtungen sind nach meiner Meinung, Ausführungszeit zu verkürzen, Lokalisierungsgenauigkeit zu erhöhen.
Und wahrscheinlich auch die Verwendung von kodierten Magneten, mehrere Magnete Lokalisierung, oder Tracking nur Positionen ohne Rotationen.

## Slide 24: Modellierung von zylindrischen Magneten
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Theoretische Herleitung
Magnetisches Dipol-Modell
Biot Savart Gesetz
Magnetfeldstärke (MFS)
Magnetische Flussdichte
Stromdichte
Magnetfeldstärke
Volumenstromdichte
Divergenz
Abstand von Magneteinheit nach zurechneten Punkt
zu integrierte Oberfläche von Dauermagnet
Flächenstromdichte
Magnetisierung,
Oberfläche-Normvektor
Vektor von Magneteinheit nach zurechneten Punkt
zu integrierte Volumen von Dauermagnet

## Slide 25: Modellierung von zylindrischen Magneten
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Theoretische Herleitung
Zusammenfassung

## Slide 26: Modellierung von zylindrischen Magneten
Annahme:
  Magnet Größe: ,
  Magnetische Remanenz
    https://www.neomagnete.de/de/scheibenmagnet-18x5mm-neodym-n52?c=7
  Magnet Größe: ,
  Magnetische Remanenz
    https://www.neomagnete.de/de/stabmagnet-7-5x20mm-neodym-n52?c=7
Berechneter Bereich
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Numerische Lösung
Workspace: max. Distanz 150 mm

## Slide 27: Modellierung von zylindrischen Magneten
Vergleich
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Numerische Lösung

## Slide 28: Modellierung von zylindrischen Magneten
MFD für einen beliebigen Punkt
Magnetisches Tracking-System
Koordinaten-Umrechnung
Koordinaten vom Punkt K
Koordinaten vom Punkt V
MFD am Punkt V
MFD am Punkt K
Notes: Wegen der Symmetrie berechne ich die MFD nur in i2 – i3 Ebene. Um die MFD an einem beliebigen Punkt zu berechnen, brauchen wir nun eine Koordinaten Umrechnung. Z.B. hier berechne ich die MFD von Punkt K aus Punkt V (ich benenne den Punkt V Vergleichspunkt)
Was wir noch brauchen, ist eine 2D Interpolation, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Das ist der Hauptteil von Magnet Modellierung.

## Slide 29: Modellierung von zylindrischen Magneten
Koord. von K → Koord. von V
MFD von V → MFD von K
2D Interpolation
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Koordinaten Umrechnung
Koordinaten vom Punkt K
Koordinaten vom Punkt V
MFD am Punkt V
MFD am Punkt K

## Slide 30: Workspace und Sensorarray
Welt- zu Magnetkoordinaten
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Welt- und Magnetkoordinaten Umrechnung
Sensor & Magnet in Weltkoordinaten
Sensor in Magnetkoordinaten
MFD in Magnetkoordinaten
MFD in Weltkoordinaten

## Slide 31: Workspace und Sensorarray
Magnet- zu Weltkoordinaten
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Welt- und Magnetkoordinaten Umrechnung
Sensor & Magnet in Weltkoordinaten
Sensor in Magnetkoordinaten
MFD in Magnetkoordinaten
MFD in Weltkoordinaten

## Slide 32: Sensormodellierung
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Der Ausgang eines Sensors
Ausgang eines Quantizers (AD Wandlers)
Beobachtete MFD

## Slide 33: Workspace und Sensorarray
Magnetisches Tracking-System
Sensorarray
Notes: Hier habe ich einen Versuch gemacht. Ich lege den Magnet an der rechten hinten oben Ecke des Workspaces, und rotierte ich den Magnet. Wie linke bilde gezeigt.
Die detektierten Signale sehen so aus wie in dem rechten Bilden.
Auffällig ist, dass am Sensor 5 die MFD nur 0.8 Gauß ist. Der Erde MFD ist ca. 0.5 Gauß. D.h. wir brauchen relative gute Sensoren um das Signal zu detektieren.

## Slide 34: Workspace und Sensorarray
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Gültiger Bereich
ADC Auflösung
Sensitivität
20 ‰
10 ‰
5 ‰
12 bit
14 bit
16 bit
18 bit
20 bit

## Slide 35: Workspace und Sensorarray
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Detektierbare Bewegung

## Slide 36: Lokalisierungsalgorithmen
Aufforderung
  lokalisiere jede
Annahme
  max. Geschwindigkeit
  max. Rotationsgeschwindigkeit
Mathematisches Modell
  Maximum-Likelihood-Schätzer:
  Optimierungsproblem
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen

## Slide 37: Lokalisierungsalgorithmen
Negative Gradient Richtung
Schrittlänge
  Backtracking-Algorithmus
Endbedingung
  1. Kriterium
  2. Kriterium
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Gradienten-Methode

## Slide 38: Lokalisierungsversuche
Drift
  Je größer der Drift ist, desto größer die Fehler sind.
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Hardware Bewertung

## Slide 39: Lokalisierungsversuche
Gleichzeitig alle Parameter verbessern
  Ex 15 kann als idealer Fall gesehen werden
  Von Ex 13 zu Ex 14 verbessert sich das Ergebnis nicht stark
  Ex 13 ist für praktische Anwendung geeignetest.
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Hardware Bewertung
INDEX | ADC | Drift | Sensitivität
0 | 16 | 2% | 5‰
13 | 18 | 1% | 5‰
14 | 20 | 0.5% | 10‰
15 | 50 | 0 | 100‰

## Slide 40: Lokalisierungsversuche
Bei großem sind die Fehler relative klein
Abhängigkeit von Fehler und Achse und nicht anschaulich
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Workspace Analyse

## Slide 41: Lokalisierungsversuche
Test Punkte an der Ebene
Gleichmäßige Verteilung in einem Segment
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Workspace Analyse

## Slide 42: Lokalisierungsversuche
Test Punkte an der Ebene
Gleichmäßige Verteilung in einem Segment
Kein anschauliche Abhängigkeit
Magnetisches Tracking-System Zusatzfolien für evtl. Fragen
Workspace Analyse